| 我校需要采购下列物品和服务，请贵单位报价并传真回我校物资采购中心(仅接受一次报价,2009年4月27日17：00前有效），请注明报价单位名称、地址、联系人、电话、传真，未接采购中心电话或传真告知请勿供货。谢谢合作！ |
| --- |
| 项目名称 | 采购内容 | 竞价人总报价（元） | 备注 |
| 华侨大学厦门校区CISCO实验室网络布线项目 | 需求清单如下： 序号 设备名称 型号、规格 单位 数量 参考品牌 1 24口超五类配线架 PPCP024 个 10 LASUN、CommScope、Siemon 2 绕线架 ACMA11A1 个 10 LASUN、CommScope、Siemon 3 线缆固定架 ACMA11A2 个 10 LASUN、CommScope、Siemon 4 超五类双绞跳线（设备机柜使用） 3米 PCCPF5-30 条 120 LASUN、CommScope、Siemon 5 超五类双绞跳线（服务机柜使用） 1米 PCCPF5-10 条 120 LASUN、CommScope、Siemon 6 超五类双绞跳线 2米 PCCPF5-20 条 50 LASUN、CommScope、Siemon 7 超五类4对UTP电缆 CBCPU51 4×2×0.5 箱 8 LASUN、CommScope、Siemon 8 金属线槽 100×50mm 米 50 成田、万泉、鸿达 9 配线墙柜 Jd06 550*400*350 套 5 金盾、CommScope、Siemon 实验室布线图如下： 实验布线要求： 在机房左上角放置一台48U标准机柜，用于放置实验室管理系统的服务器、串口扩展卡和配线架理线架。在每个开放式实验机架上安装网络实验设备、远程电源控制单元，在机架旁挂墙安装小型配线墙柜。 在配线墙柜内安装配线架及理线架。在配线墙柜与48U标准机柜间布放超五类网线，布线两端为24口配线架。墙柜与标准机柜间的布线为永久布线，线缆敷设于静电地板下方的金属线槽。 开放式机架上的实验设备使用超五类成品跳线与墙柜上的24口配线架连接。跳线有2个用途：1、连接实验设备的控制口，2、连接实验设备的网络口，实现实验设备的控制与通讯能共用永久布线。 其它要求： （1）本次竞价人可选用上述参考品牌以外的产品，但其档次、功能、性能指标、技术参数不得低于上述规格要求。如竞价人选用参考品牌以外的产品，请备注说明。中标供应商签约前应提供综合布线产品厂家质量保证函原件备查。 （2）本项目为交钥匙工程，中标供应商必须在2009年5月15日前完成安装、调试、交付使用。 （3）以上采购按中标价格一次性包干方式，在合同执行期内不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。 （4）质保期3年。 （5）验收合格后支付全款。 |  | 安装地点：华侨大学厦门校区B506 使用方联系人：顾老师0595-28957788 |
| 华侨大学物资采购中心（福建·泉州 ）经办人：金翊 | 报价单位： |
| 电话：0595-22693878 传真：0595-22693798 | 联系人： |
| 电子邮箱：hdcg@hqu.edu.cn 邮编：362021 | 电话和传真： |