招标编号：GW2012-1087（HDCG20130326-1）

项目名称：华侨大学材料学院实验仪器采购

采 购 人：华侨大学

目    录

第一章　投标邀请	4

附：招标货物一览表	5

第二章　投标人须知	6

投标人须知前附表1	6

投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表	8

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则	10

第一节  说  明	13

1. 适用范围	13

2. 定义	13

3. 合格的投标人	13

4. 投标费用	15

第二节  招标文件	15

5. 招标文件的组成	15

6.招标文件的澄清	16

7. 招标文件的修改	16

第三节  投标文件的编写	17

8. 要求	17

9. 投标文件语言	17

10. 投标文件的组成	17

11. 投标有效期	18

12. 投标保证金	19

13. 投标文件的格式	20

第四节  投标文件的提交	21

14.投标文件的密封、标记和递交	21

第五节  投标文件的评估和比较	22

15．开标、评标时间	22

16．评标委员会	23

17. 投标文件的初审	23

18.投标文件的澄清	25

19. 比较与评价	25

第六节  定标与签订合同	26

20.定标准则	26

21. 中标通知	26

22.签订合同	27

第三章　招标内容及要求	29

第一节  技术要求	29

1	合同包一技术参数要求	29

2	合同包二技术参数要求	31

3	合同包三技术参数要求	37

4	合同包四技术参数要求	40

5	合同包五技术参数要求	45

6	合同包六技术参数及要求	47

7	合同包七技术参数及要求	49

8	技术响应要求	51

9	验收条件及标准	52

第二节  商务要求	52

10	投标要求	52

11	售后服务要求	52

第三节  报价要求	53

12	投标报价	53

13	付款方式、履约及质量保证金	54

第四章  采购合同（参考文本）	55

第五章  投标文件格式	67

# 第一章　投标邀请

受华侨大学委托，我司就华侨大学材料学院实验仪器采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：GW2012-1087（HDCG20130326-1）。

- 招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附招标货物一览表

- 招标文件发售时间（即购买招标文件时间及报名时间）：即日起至2013年3月25日下午17：30（北京时间）止，逾期代理机构将不接受报名。邮寄购买的以款到我司账户的时间为准。招标文件售后不退。

- 投标截止时间：投标文件应于2013年3月26日上午9：30（北京时间）之前提交到华侨大学厦门校区机电信息学科实验楼A201，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 开标时间：2013年3月26日上午9：30（北京时间）。

开标地点：华侨大学厦门校区机电信息学科实验楼A201。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间15日之前,以信函或传真的形式与招标代理机构项目经办人联系。

- 以上信息如有变更，厦门市公物采购招投标有限公司将通过厦门市政府采购网（http://www.xmzfcg.gov.cn）等信息发布媒体通知，请投标人关注。

- 投标有关事宜的联系方式：

| 部门 | 项目经办 | 总台 | 财务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈先生、黄先生 | 吴小姐、郭小姐 | 曾小姐、朱小姐 |
| 联系电话 | 0592-2225709、2279307 | 0592-2230888 | 0592-2279308、2279303 |
| 传真 | 0592-2225703 |
| 服务内容 | 负责招标文件的咨询、答疑等工作。 | 负责受理报名、招标文件出售（邮寄），投标文件接收 | 负责保证金的收退、查询等工作 |
| 注：投标人根据需要咨询或办理的事宜选择致电相应的负责人，以节省时间、减化流程。 |

- 投标保证金缴交账户：

收款单位：厦门市公物采购招投标有限公司；开户行：厦门市农业银行非矿支行；账号：40-343001040010641。

厦门市公物采购招投标有限公司

二○一三年三月五日

## 附：招标货物一览表

| 合同包号 | 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | IPCE系统升级（进口） | 详见第三章 | 1套 |
|  | 1-2 | IV测试系统（进口） |  | 1套 |
| 二 | 2-1 | 除湿机 |  | 2台 |
|  | 2-2 | 氮氢空发生器 |  | 3台 |
|  | 2-3 | 多点加热磁力搅拌器 |  | 2台 |
|  | 2-4 | 分散机 |  | 1台 |
|  | 2-5 | 隔膜真空泵 |  | 2台 |
|  | 2-6 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 3台 |
|  | 2-7 | 园底加热套 |  | 6台 |
|  | 2-8 | 数显加热磁力搅拌器 |  | 10台 |
|  | 2-9 | 搅拌器 |  | 2台 |
|  | 2-10 | 台式高速离心机 |  | 2台 |
|  | 2-11 | 千分之一天平 |  | 2台 |
|  | 2-12 | 水浴锅 |  | 2台 |
|  | 2-13 | 万分之一天平 |  | 2台 |
|  | 2-14 | 紫外可见光谱仪 |  | 1台 |
|  | 2-15 | 品牌台式电脑 |  | 1台 |
|  | 2-16 | 激光打印机 |  | 1台 |
| 三 | 3-1 | 全自动比表面积及微孔物理吸附分析仪（进口） |  | 1套 |
| 四 | 4-1 | 场发射扫描电镜（进口） |  | 1套 |
| 五 | 5-1 | 可控强度调制光电化学谱仪 （进口） |  | 1套 |
| 六 | 6-1 | 荧光分光光度计（进口） |  | 1套 |
| 七 | 7-1 | 紫外/可见/近红外分光光度计（进口） |  | 1套 |

注： 1、本次采购货物中若有涉及进口的必须为原装进口。

2、进口设备投标报价应为免税价，若届时采购人无法办理免税证明，所需税款将根据产品税单补充支付。

# 第二章　投标人须知

## 投标人须知前附表1

本须知前附表1的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：华侨大学材料学院实验仪器采购 采购人名称：华侨大学 项目内容：详见招标货物一览表 项目编号：GW2012-1087（HDCG20130326-1） |
| 2 | 3 | 资格标准： 详见投标人须知前附表2的资格性要求。 |
| 3 |  | 投标文件递交地址：华侨大学厦门校区机电信息学科实验楼A201 接收人：陈先生 投标截止时间：2013年3月26日上午9：30 |
| 4 | 12 | 投标保证金: 合同包一：人民币陆仟元整；合同包二：人民币叁仟元整；合同包三：人民币伍仟元整；合同包四：人民币叁万伍仟元整；合同包五：人民币肆仟元整；合同包六：人民币叁仟元整；合同包七：人民币伍仟元整。 投标保证金以转账等形式提交。必须在投标截止时间前到账。 |
| 5 | 19.1 | 评标方法、标准及定标原则：详见《投标人须知前附表3》。 |
| 6 |  | 招标代理服务费： 1、收费标准以单个合同包中标总金额为基数，基数≤100万元部分，按1.2%计取；100万元＜基数≤500万元部分，按0.88%计取；500万元＜基数≤1000万元部分，按0.64%计取；按差额定率累进法，分段累进计算。 2、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 7 | 22 | 合同签订： 中标人须在结果公告发布后5个工作日内将合同初稿发至采购人E-mail：buy@hqu.edu.cn，且必须于结果公告发布后10个工作日内持中标通知书至采购人处与采购人签订合同，否则采购人有权取消其中标资格。若因特殊情况无法在规定的期限内签订合同的，须事先征得采购人的同意，并在采购人要求的期限内签订合同，否则采购人有权取消中标人的中标资格。 招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。中标人应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。 |
| 8 |  | 交货期及交货地点： 1、交货期：非进口免税设备合同签订后15个日历日内交货并安装调试使用，进口免税设备合同签订后一般60个日历日内交货并安装调试使用，特殊设备可根据实际情况适当延长交货时间。 2、交货地点：华侨大学厦门校区采购人指定地点。 |
| 9 |  | 投标提醒： 1、投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在投标截止时间前到账。 2、为方便保证金的收取，在提交投标文件时，应单独提交保证金到账的相关票据给投标文件接收人以便及时开具保证金收据。 3、为确保在投标截止时间前递交投标文件，请务必考虑交通拥挤及路上不可预见的其他因素。 4、投标书、开标一览表、投标报价明细表及其他涉及投标货物价格的文件应单独用信封密封，同时，投标文件的正、副本中不得体现与投标报价有关的内容，否则为无效投标。 5、文件第五章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字。 6、为确保投标文件的密封的完好性，在递交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性并自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。 |

## 投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |
| --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的投标人 具体内容详见第二章第3条“合格的投标人”。 |
| 2 | 二 | 17.3.1 | 投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。资格要求的所有内容： 投标人应具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，并具备参加政府采购活动的合法条件。投标人必须提供经年检合格的企业法人营业执照（副本）的复印件。 投标人代表不是法定代表人，应提供法定代表人对投标人代表的授权书原件。 特别提示：以上资格证明文件均需加盖投标人公章。若为复印件的，原件备查。 |
| 符合性要求 |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 3 | 一 | 5 | 投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 二 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 5 | 二 | 17.3.2 | 投标人有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求 (1)投标文件未按照本须知第14.2条的规定进行密封、标记的； (2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (3)未按本须知第12条规定提交投标保证金的； (4)投标有效期不满足招标文件要求的； (5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (6)投标人提交的是可选择的报价； (7)投标人未按规定对投标进行分项报价； (8)投标文件中提供虚假或失实资料的； (9)对“＊”的条款的有任何负偏离或不满足的。 (10)未完整地提供合同包要求的所有货物和服务的。 (11)不符合招标文件中规定的其他实质性条款。 (12)实质性影响合同的范围、质量和履行； (13)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； (14)不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。 (15)投标书、开标一览表、投标报价明细表及其他涉及投标货物价格的文件未单独密封的，或者投标文件的正、副本中有体现与投标报价有关的内容。 (16)未提供合同签订期限承诺函的。 |

## 投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

- 评标方法：综合评分法

首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。

（一）评标标准：

1、通过评标委员会资格性、符合性审核，每个合同包有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分：

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术因素（满分40分） |
| 1-1 | 投标货物制造标准、安装标准、技术规范等相关标准的齐套性、完整性及符合情况。优[5-4分]、良（4-3分]、一般（3-2分]。 | 5分 |
| 1-2 | 根据投标货物相关辅件、辅材的配备情况、使用成本、维护成本情况以及货物备品备件的标准化、系列化等进行评价，优[5-4分]、良（4-3分]、一般（3-2分]。 | 5分 |
| 1-3 | 根据投标人所配置的各种设备技术性能方面情况进行评分，对技术条款的响应情况进行评价，每个带“▲”号条款不满足扣2分，其他条款不满足扣1分，满分25分。 | 25分 |
| 1-4 | 投标货物的品牌、档次、市场评价，优[5-4分]、良（4-3分]、一般（3-2分]。 | 5分 |
| 2、商务因素（满分15分） |
| 2-1 | 投标人的企业实力、商业信誉、履约能力： ①投标人的企业规模、注册资金、经营年限、企业综合实力等，满分2分； ②投标人技术人员情况、安装调试能力及技术支持能力等，满分2分。 | 4分 |
| 2-2 | 投标人的服务情况 ①服务承诺的服务周到情况、维修网点的完善程度，满分2分； ②维修方式的速度以及能力、响应时间，满分2分； ③保修范围、提供免费配件等情况，满分2分； ④质保期每比招标要求多6个月的加1分，本项满分2分。 | 8分 |
| 2-3 | 类似业绩、经验 根据投标品牌的类似本项目的货物2009年以来的销售业绩的金额大小和数量多少进行评定，满分3分，以合同或验收报告复印件为准，未提供的不得分。 | 3分 |
| 3、价格因素（满分45分） |
| 3 | 各有效报价得分 = 最低有效报价÷有效报价×45。 当投标人的投标报价出现下列情况时，价格分不得分、其价格不作为最低有效报价，且不能推荐为中标候选人： ①投标报价超过最高限价； ②技术得分低于24分； ③经评标委员会认定，其投标报价出现其他明显不符合要求情况的。 |
| 各有效投标人的综合得分＝技术分+商务分+价格分 |

2、评标委员会对所有投标人的投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。

3、以联合体形式投标的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评标依据。投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。

3、根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。

4、参加评标的相关人员，不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况，透露给任何一位投标人或与上述评标工作无关的人员。

5、 投标人不得干扰招标代理机构组织评标活动，否则将其作无效投标处理。

（二）推荐中标候选供应商名单。

1、中标候选供应商数量：1-3个。

2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且报价和技术综合得分均相同的，按商务指标优劣顺序排列。

- 定标原则

1、评标结束后，招标代理机构在五个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定拟中标人。

3、采购人将审查拟中标人的投标人资格、信誉、技术能力以及其它投标人认为有必要了解的问题。

4、如果确定拟中标人无能力履行合同，其投标将被拒绝，采购人将对下一个可能中标的投标人做类似审查。

5、接受审查的拟中标人必须如实回答询问或接受采购人的考察，并提供所需的有关资料。

6、中标通知书生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序选择新的合同授予人。

## 第一节  说  明

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指华侨大学。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

### 3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司及其直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 联合体要求：

3.5.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.5.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体投标协议必须明确联合投标的主体方，否则评标委员会将以资质、商务实力较低的一方作为联合体主体方进行评审。

3.5.4未提供联合投标协议或者未共同签署投标文件的主要内容的，将不视为联合体投标，评标委员会将以符合采购人规定的全部特定条件，且完整签署了投标文件的主要内容的一方作为投标人进行评审。

3.5.5联合体各方应当在以下文件，但不限于共同投标协议、投标书、开标一览表上加盖投标人公章并签署投标代表姓名。

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

### 4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 第二节  招标文件

### 5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

### 6.招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的修改

7.1至投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 第三节  投标文件的编写

### 8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物（服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

### 9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

### 10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 货物说明一览表

(5) 供货范围清单

(6) 技术规格和商务偏离表

(7) 投标人资格证明文件

(8) 投标人提交的其他资料

(9) 招标代理服务费承诺书

(10) 投标保证金

### 11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表1所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表2所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

### 12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的保证金专户缴交投标人须知前附表1要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金可以采用转账、电汇、现金支票、银行汇票等形式提交，但必须自行办妥缴交至指定账户一切手续，并确保在投标截止时间前到达指定帐户，同时在投标时还应提供相关到账证明材料。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6中标通知书发出后，招标代理机构将在未中标的投标人提交正式收款收据等有关资料之日起五个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。

12.7 招标代理服务费

12.7．1中标人须向招标代理机构缴纳该项目的招标代理服务费。招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清。

12.7．2在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：并向采购人支付履约保证金）后以及中标人提交正式收款收据、采购合同等有关资料之日起的5个工作日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期及其后的30个日历日。

12.9 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由招标代理机构上缴采购人：

（1） 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未能按本须知第22条规定签订合同；

（3）中标人未按投标人须知前附表1规定缴纳招标代理服务费；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

### 13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本二份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物（服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标可能被承担不利的评标结果。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 第四节  投标文件的提交

### 14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样，并在封口处加盖投标人公章或由投标代表签字。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表1注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第五节  投标文件的评估和比较

### 15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表1中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

### 16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

### 17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表2第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会将依据投标人提交的投标文件，按投标人须知前附表2第4项所述的实质性偏离标准对投标人进行审查，对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被视为无效投标处理。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

### 18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表3所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表3中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第六节  定标与签订合同

### 20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

### 21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

投标人对中标公告有异议的，应当在中标发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。采购人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向财政部门提出投诉。

21.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后，且收到未中标的投标人提交正式收款收据等有关资料之日起五个工作日内，予以原额无息退还未中标人的投标保证金（含保函）；在采购人与中标人签订合同后（若有交纳履约保证金的，则在中标人交纳履约保证金后），且收到中标人提交的合同副本、正式收款收据等有关资料之日起5个工作日内，予以原额无息退还中标人的投标保证金。

### 22.签订合同

22.1中标人须在结果公告发布后5个工作日内将合同初稿发至采购人E-mail：buy@hqu.edu.cn，且必须于结果公告发布后10个工作日内持中标通知书至采购人处与采购人签订合同，否则采购人有权取消其中标资格。若因特殊情况无法在规定的期限内签订合同的，须事先征得采购人的同意，并在采购人要求的期限内签订合同，否则采购人有权取消中标人的中标资格。合同需根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。属中标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

# 第三章　招标内容及要求

说明：本招标文件中带“＊”号条款为实质性条款，投标人未对该条款作出实质性响应或者“＊”号条款有负偏离，将导致无效投标。招标文件中带“▲”条款为重点响应条款，投标人对该条款的负偏离，将较大地影响到其评审得分。

## 第一节  技术要求

### 合同包一技术参数要求

  - ＊本合同包内所有产品必须是由同一厂家提供,必须是官方已正式发布的标准产品，不接受定制品。

  - IPCE系统升级

    - 功能实现：在原有Newport-Oriel的IPCE系统上进行升级,实现可切换光源进行测试,单独测试紫外部分。

    - 技术要求

      - 光源：

      - 弧光灯光源，50-200W, 1.5 Inch法兰接口, 1.3inch准直输出, F/1

      - 透过波长：200-2500nm

      - 光斑尺寸：1.3inch

      - 备用灯泡：200W汞灯

      - 光源转换反光镜：

      - 可在2个光源之间切换光路。

      - 最大反射光斑直径1.3inch

      - 全光谱太阳光模拟器一台（具体参数见下表）

| ＊光斑面积 | 不小于5cm × 5cm |
| --- | --- |
| 光斑均匀性 | ±5 % |
| 备用灯泡 | 1只，要求列出灯泡的使用寿命及保证光谱匹配度的使用寿命 |
| ▲灯泡功率 | 300W |
| 线调整率 | 0.01% |
| 准直度角 | <±10 ° |
| ＊辐照度 | 2 sun |

  - 太阳能电池I-V系统

    - AAA级太阳光模拟器一台（具体参数见下表）

| 光斑面积 | 不小于10cm × 10cm |
| --- | --- |
| ＊光谱不匹配度 | 不大于±25%；要求列出太阳模拟器的光谱分布在各波段和太阳光谱的匹配度 |
| ＊辐照空间不均匀度 | 要求符合IEC 60904-9 2007，JIS C 8912，ASTM E927–05规定的A级标准，≤2%。 |
| ＊时间不稳定性 | 要求符合IEC 60904-9 2007，JIS C 8912，ASTM E927–05规定的A级标准，小于2%。 ≤ 0.5% STI；≤ 2% LTI要求列出时间不均度测试数据 |
| 工作距离 | 4±0.5inch |
| 备用灯泡 | 1只，要求列出灯泡的使用寿命及保证光谱匹配度的使用寿命 |
| ▲灯泡功率 | 450W |
| ＊空气质量滤波器 | 要求包含1个AM1.5G空气质量滤波器 |
| ＊辐照度 | 在工作距离内不小于1000W/m2（1sun）, ±20%可调 |
| ＊符合标准 | 要求同时符合IEC 60904-9 2007，JIS C 8912，ASTM E927–05等国际标准AAA级太阳模拟器要求。要求提供原厂校准数据及NREL证书 |

    - I-V曲线测试套件，1套

      - 主要要求：

        - Keithley 2420电流源表一套：包含必要的通讯连线及测试探针；

        - 参比电池和参比电池表头一套: 2cm×2cm单晶硅

        - 测试软件一套：可全面测试太阳能电池IV性能，可测试基本参数至少包含：Voc, Isc, Jsc, Vmax, Imax, Pmax, efficiency, fill factor, Rsc, Roc.

      - 主要技术参数

| 电子接口 | 4根挂线探针 |
| --- | --- |
| 电压范围(V) | 0 – 60 V |
| 电流范围(A) | 0 – 3 A |
| 最大输出功率(W) | 60 W |
| 电压精度(%) | 0.015 |
| 电流精度(%) | 0.035 |
| 测量点数 | 50 - 300, 用户可选 |
| 最大可测量器件尺寸(inches [cm]) | 4 (10) |
| 软件 | 基于LabView的处理软件 |
| ＊测量参数 | Voc, Isc, Jsc, Vmax, Imax, Pmax, efficiency, fill factor, Rsc, Roc |

### 合同包二技术参数要求

  - 除湿机

    - 除湿量: 28L / d(30℃，80%RH)

    - 电 源: 220 V-50 Hz

    - 功 率: 450 W

    - 使用环境温度:5 - 35 ℃

    - 运转噪音:45dB

    - 水箱容量:5 L

    - ▲银离子滤网:有

    - ＊负（氧）离子:有

    - ▲适用参考面积:20 ~ 60 m² (层高：2.8m)

  - 氮氢空发生器

    - ＊气体流量：氮气500ml/min,氢气500ml/min,空气 5000ml/min

    - 输出压力：0～0.4Mpa

    - ＊气体纯度:氮气、氢气99.999%

    - ＊空气：无油三级

    - 电源电压：220V±10% 50/60Hz

    - 最大功率：450W

  - 多点加热磁力搅拌器

    - 搅拌点位数目 ≥10 个

    - 加热温度范围：室温 - 120 °C

    - 工作盘材质 硅树脂薄膜

    - 速度范围 0 - 1100 rpm

    - 工作盘外形尺寸：≥180 × 450 mm

    - ＊整机可以连接同品牌的Labworldsoft软件控制和编程，配置软件一套

  - 分散机

    - ▲最小容量(H2O): ≤0.001 l

    - ▲最大容量(H2O)：≥1.5 l

    - 最大粘度：≥5000 mPas

    - ＊速度范围：500 - 25000 rpm

    - 转速偏差1 %

    - 转速控制无级

    - 转速显示LED

    - 噪音(无分散头) ≤75 dB(A)

    - 延长臂直径≤13 mm

    - 延长臂长度≤160 mm

    - 工序类型分批处理

    - DIN EN 60529 保护方式IP 20

    - ＊整机可以连接同品牌的Labworldsoft软件控制和编程，配置软件一套

  - 隔膜真空泵

    - 单级双抽

    - 无需任何工作介质（无油、无水）状态下运转，不产生任何污染。

    - 本机设计采用新工艺、新材料，结构紧凑合理，体积小、重量轻、移动方便、运转平稳、真空度高、噪音低，可保证理想的真空效果或高流量气流。

    - 采用无摩擦状态的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，隔膜材质为PTFE，耐各种有机化学气体腐蚀。

    - 设计有自冷却排风系统，可24小时连续运转。

    - 轴承采用进口经典轴承，运转平稳，噪音低，工作效率高

    - ▲电机功率：120W

    - ▲转速：1450r/min

    - ▲进气口：Φ5mm

    - ▲最大极限压力：0.095MPa

    - 工作电压：220/50V/HZ

    - ＊抽气量：28L/min

  - 电热恒温鼓风干燥箱

    - 观察窗：有

    - ＊工作室材质：不锈钢

    - 电源电压为：220V-50Hz

    - ＊温度波动：±1℃

    - ＊控温精度：0.1℃

    - 定时范围：0~9999min

    - ＊控温范围：室温+10-300℃

    - 工作室尺寸：450×550×550mm

  - 园底加热套

    - 规格（ml）：50～20000

    - 电源（V/Hz）：220/50

    - 功率（W）：80～900根据容积的大小功率随之变化

    - ＊控温精度(℃)：±2

    - ＊温控范围（℃）：室温～300

    - 绝缘电阻：>500megacm

  - 数显加热磁力搅拌器

    - 固安全温度：温度超过550℃即停止加热

    - 热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸

    - 转数：100-1500RPM

    - 强力马达：搅拌粘性物料，最大搅拌量为5L（水）

    - ＊陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性能极好

    - 加热温度范围：50 - 500 °C

    - 工作盘外形尺寸：≥100 × 100 mm

    - ＊整机可以连接同品牌的Labworldsoft软件控制和编程，配置软件一套

  - 搅拌器

    - ＊可以连接PC机，通过labworldsoft®软件，调节控制及记录转速，扭矩等，配置软件一套

    - 采用微处理器，保证恒速运转

    - 无需通过齿轮换档，实现无级调速

    - 穿透式搅拌桨

    - 最大搅拌量 (H2O)：≥40L

    - 转数数字显示：50-2000RPM

    - 处理粘度≥50000 MPPAS

  - 台式高速离心机

    - ＊最高转速: 16000r/min

    - ＊配备6×50ml角转子，最高转速11000rpm

    - ▲最大相对离心力:17800xg

    - 定时范围:0～99min

    - 电机:直流无刷、微机控制

    - 电源:Ac220V 50Hz 5A

    - 整机噪声:≤65dB(A)

  - 千分之一天平

    - ＊超级双杠杆单体传感器。

    - ＊采用40MHZ超高速微处理器MC1，测量结果更快，更准确；

    - 四级防震；

    - 密度直读功能，直接显示测得的密度；动态温度补偿；

    - ▲全自动故障诊断，超载保护；

    - 内置RS232接口，符合 GLP标准

    - 天平下部吊钩称量，满足大体积称量；

    - ▲带有防静电涂层；五面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰且视野清晰；

    - 左右除皮键，满足不同的使用习惯；可选交流、直流、可充电电池；

    - 应用程序：百分比称量，净重/总和配方计算，动物称重，单位换算，计数 ；

    - 最新SMT技术，线路集成度更高。

    - 前置式水平水泡，人性化设计，方便使用。

    - ＊量程：620g

    - ＊可读性：1mg

    - 秤盘尺寸：115mm

    - ▲重复性（≤±mg）： 1

    - ▲线性（≤±mg）：2

  - 水浴锅

    - 电源电压 ：220V-50Hz

    - 消耗功率 ：500W

    - ＊温度波动 ：±0.5℃

    - ＊控温范围 ：室温+5℃~100℃

    - 工作室材质 ：不锈钢内胆

    - 水浴锅排列 ：单列双孔

    - 工作室尺寸 ：240×150×110mm

  - 万分之一天平

    - ＊超级双杠杆单体传感器。

    - ＊采用40MHZ超高速微处理器MC1，测量结果更快，更准确；

    - ▲四级防震；

    - ▲密度直读功能，直接显示测得的密度；动态温度补偿；

    - ▲全自动故障诊断，超载保护；

    - 内置RS232接口，符合 GLP标准

    - 天平下部吊钩称量，满足大体积称量；

    - ▲带有防静电涂层；五面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰且视野清晰；

    - ▲左右除皮键，满足不同的使用习惯；可选交流、直流、可充电电池；

    - 应用程序：百分比称量，净重/总和配方计算，动物称重，单位换算，计数 ；

    - 最新SMT技术，线路集成度更高。

    - 前置式水平水泡，人性化设计，方便使用。

    - ＊量程：210g

    - ＊可读性：0.1mg

    - 秤盘尺寸：90mm

    - ▲重复性（≤±mg）：0.1

    - ▲线性（≤±mg）：0.2

    - ▲平均响应时间：3S

  - 紫外可见光谱仪

    - 工作环境

      - 使用温度范围：15°C to 35°C

      - 使用湿度范围：30% to 80%

      - 仪器尺寸：450W×600D×250H mm

    - 分光系统

      - 光学系统: 双光束

      - 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

      - 设定波长范围: 185~900nm

      - ＊ 测试波长范围: 185-1400nm（需配 ISR-2600Plus）

      - 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

      - ＊波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段）

      - ▲波长重复精度: ±0.05nm

      - ▲波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4500nm/min;

      - 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位

      - 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

      - 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）

      - ＊分辨率: 0.1nm

      - ＊杂散光:    KCl      < 1%T　   （198nm）

NaI      < 0.005%T　（220nm)

NaNO2   < 0.005%T　（340nm)

      - 测光方式: 双光束测光方式

      - 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

      - ▲测光范围: 吸光度：-5~5 Abs

      - 光度准确性	±0.002Abs(0-0.5Abs)

±0.003Abs(0.5-1Abs)

±0.006Abs(1.0-2.0Abs)

±0.3%T

      - ▲噪音	0.00003Abs RMS (500nm)

      - ＊基线稳定性	< 0.0002Abs/hour

      - 基线平直度	±0.0003Abs(200-860nm)

      - 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%

      - 漂移：小于0.0002Abs/h

      - 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

      - 光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

      - 检测器：光电倍增管

      - 配置：紫外可见主机一台、卤素灯一个、氘灯一个、比色皿一套。

  - 品牌台式电脑：电脑配置不低于：Inter Core双核CPU，4G内存，500GB硬盘，DVD/RW 刻录光驱，20寸平板液晶显示器，预装专业版windows操作系统。

  - 激光打印机：分辨率不低于：600×600dpi。

### 合同包三技术参数要求

  - 全自动比表面积及微孔物理吸附分析仪：

    - 基本功能：

      - 测试固体材料的比表面积，微孔和介孔孔隙分布，提供相应软件、附件及其配件号。

      - 实现材料的脱气处理、孔隙测试的真空系统、软件控制和传感器都是相互独立和完全自动化。

      - 测试范围：比表面积：0.0005m2/g 无上限，孔径分析范围：3.5埃－5000 埃（氮气吸附测定范围），必须提供硅铝分子筛标准物使用仪器氮气吸附验收，并给出总孔体积和平均孔径的标准值。

      - ＊微孔测试需要提供沸石标准物（单分布的孔径<10埃）使用氮气吸附验收，并且提供相应的测试原始数据, 孔径标准值小于0.4埃。

      - ＊微孔进气精度可以在0.005～1.0毫摩尔/克范围内控制，提供软件视图证明，确保不同孔隙率的样品测试精度。

      - ＊微孔分析站和介孔分析站都可以进行N2，H2，CO2，Ar，Kr，甲烷，丁烷等多种非腐蚀性气体的吸附。

    - 基本参数：

      - 分析站个数：1个分析站和1个饱和压力站。

      - ▲真空泵配置：脱气站配备一个干泵和一个分子涡轮泵；微孔分析站配置1个干泵和1个分子涡轮泵，总共配备4个泵。

      - ＊脱气站控制：2个脱气站操作由电脑的仪器软件全自动控制并且脱气条件可以存储和调用。脱气站控温范围：室温－450℃，可以自动控制升温速率从0.1℃/分钟－5℃/分钟。

      - ▲防止粉体沸腾：脱气和分析管路内配置可调控抽速阀，软件可以控制阀门抽速从5mmHg/s～40mHg/s。

      - 微孔分析站配备1torr、10torr和1000torr压力传感器。

      - 分子涡轮泵的极限真空度<10-8mmHg

      - 微孔分析站系统真空度：达到10-5mmHg，相对压力达到P/P0=10-8(氮气在液氮下)，提供氮气吸附的分析报告，起始相对压力点达到10-8。

      - ＊进气口数目：方便多种物理气体吸附的转换，氦气校正进气口等，系统至少提供14个气体的进气口和控制电磁阀。

      - 杜瓦瓶种类和容积：仪器配备分析杜瓦和冷径杜瓦，至少2.8升体积杜瓦在无需添加液氮情况下可以连续使用70小时以上，方便微孔长时间无人操作下测试。

      - 提供具有单向结功能的密封塞。

      - 液面恒定装置：提供等温夹液面恒定装置，液面变化<0.1mm，并且这种液面恒定装置适用于多种冷浴，如液氮（77K），液氩（87K）和冰水（273K）等。

    - 液氮系统和其他配置

      - 液氮液面精确恒定：等温夹或者其他方式确保液面恒定，液面变化<0.1mm

      - 吸附质：吸附质： N2 ，CO2，H2，Ar, C4H10等非腐蚀性气体

      - 自由体积校正可以采用He测量、Quasi-Gemini参比法测试，输入、计算，确保自由空间的测试精度，饱和压力P0可以持续/间隔测量，输入或计算。

      - 平均孔尺寸和单点总孔体积

      - BJH吸附/脱附曲线，中孔、大孔信息（体积、面积分布），t-plot微孔体积和面积，Dubinin微孔分布（D-R,D-A），包括N2, Ar, CO2，MP法微孔分布，Dollimore-Heal等温线，Kruk-Jaroniec-Sayari厚度层公式校正，SPC过程控制报告

      - 总结报告

      - DFT密度函数理论，NLDFT和表面能分布

    - 软件和数据处理

      - 基于Windows 2000、XP或以上最新版本的软件

      - 在线测定和曲线叠加, 实时检测和数据采集，达到9个样品以上的曲线叠加

      - 自动化程度 ：主机真正全自动仪器，电脑全部自动控制，仪器上没有控制按键。

      - 数据输出ASCⅡ或输出（excell格式）

      - 新的软件字幕，以太网口连接主机和电脑的通讯数据线，内置电子检测点和强大的仪器自诊断功能，图像浏览功能。

  - 品牌台式电脑：用于仪器软件操作。配置不低于：Inter Core双核CPU，4G内存，500GB硬盘，DVD/RW 刻录光驱，20寸平板液晶显示器，预装专业版windows操作系统。打印机：激光打印机，分辨率不低于：600×600dpi。电脑，打印机可国内采购供应。

### 合同包四技术参数要求

  - 场发射扫描电镜

    - 技术规格

      - 组成：主机(包括真空系统、电子光学系统、检测器系统)，自动变压器，不间断电源，冷却循环水系统，能谱仪，计算机，标准工具及附件，离子溅射仪。

      - 设备用途：用于样品的形貌、结构研究及样品的元素分析。

      - ＊电子枪：冷场或热场发射电子枪 另加备用灯丝一套

      - 分辨率：＊ ≤1.0nm (15kV) ,标明取得该分辨率的工作距离范围

▲≤2.0nm (1kV)不用减速模式

▲≤1.3nm (1KV)电子减速功能

      - 放大倍数：    低倍模式, 30 到 2k

高倍模式, 100 到 800k

      - 电子光学：

电子枪：冷场或热场发射电子枪

加速电压：0.5 到 30 kV (最小步进量0.1 kV )

着落电压：0.1 到 2 kV (减速模式)

透镜系统：3级电磁透镜系统

扫描线圈：2级电磁式

      - ▲可同时显示以显示器为准和以底片为准的两种模式的放大倍率

      - 物镜光阑： 4孔可调式，内置加热自清洁装置

      - 五轴样品台移动范围(不低于)：X：0～50mm；Y：0～50mm；Z：1.5～30.0mm；T：-5～70°；R：360°

      - ＊样品台驱动：全自动五轴马达驱动

      - 最大样品尺寸：100mm (直径)，配标准样品架及断面样品架

      - 样品台控制：图形界面控制

自动样品更换位置定位功能

样品台移动轨迹存储功能

优中心旋转功能

图片导航功能

      - 通过预抽室交换样品，预抽室端面透明，可观察到样品交换过程，具有样品安装到位提示，避免样品在安装时脱落。

      - 具有高位和低位二次电子探测器：高位探头安装在物镜上方，避免影响物镜成像；通过E×B系统可获取纯的二次电子像或纯的背散射电子像或两种信号的任意比例混合像

      - ▲扫描速度： TV扫描    (640 × 480 pixel, ≥25帧/秒)

快扫描     (全屏, 6.25帧/秒)

慢扫描     (全屏, 1/4/20/40/80秒/桢)

(640× 480 pixel , 0.5/2/10/20/40秒/桢)

照相  (2560 × 1920 pixels, 40/80/160/320秒/桢)

      - 扫描模式：面扫描模式，线扫描模式，点扫描模式，平均扫描模式，分割/双放大模式

      - 显示模式：全屏显示 (1280 × 960)

区域显示 (640 × 480)

选区显示 (320 × 240)

分割显示 (640 × 480, × 2)

      - ▲图像储存：最高分辨率≥5120×3480像素

      - 图像存储格式：TIFF,BMP,JPG

      - 显示器：24寸宽屏显示器，显示器分辨率≥1920×1200，配有轨迹球和操作旋钮。

      - 捕捉的图片可存储在临时图片栏内，可选择单张存储或批量存储，可自动连续命名

      - 电子图像移动：±12μm (WD=8mm)

      - 真空系统：

        - ▲真空度：电子枪室≤10-7 Pa ；样品室≤10-4 Pa

        - 真空泵：分子泵（磁悬浮型）≥300L/S 一台；

机械泵≥133L/Min一台；离子泵≥60L/S一台, ≥20L/S两台

        - 保护：断电、漏电、真空保护

      - 自动功能：自动亮度、对比度，自动聚焦

      - 图像及信号处理功能：通过平均处理提升信噪比

通过积分处理提升信噪比

桢积分(最大积分数： 1024)(TV 和快扫描模式)

伪彩色功能

      - 图像管理和处理：图片数据库管理，缩略图显示，图片处理功能

      - 其他功能：束闸功能

电旋转功能

测量功能 (实时图像或照片)

参数显示 (照片号、加速电压、放大倍率、微标尺、工作距离、日期、时间)

参数条被底：透明、黑色

数据输入和标注

外部设备借口：USB 接口、网卡借口

      - ▲带有冷阱和冷指用于减小样品污染

      - 用户可自行完成烘烤维护和镜筒合轴维护

      - ＊电制冷X射线能谱仪

        - ▲探测器：硅漂移(SDD)晶体，超薄窗口，完全独立真空；场效应管（FET）与晶体分离，独立封装，晶体实际面积不小于100 mm2，有效采集面积不小于50mm2；冷场发射电镜有效采集面积希望能配大些。

        - 元素分析范围Be4—Pu94

        - 免维护性：无需加液氮，帕尔帖制冷，随时可以断电，探头不结霜。

        - ▲分辨率Mn Ka优于127eV，分辨率变化小于1eV。

        - 输出最大计数率：大于500,000CPS谱峰无畸变，可处理最大计数率优于850,000CP S

        - 图形处理器配置不低于：知名品牌，Inter Core双核CPU，4G内存，500GB硬盘，DVD/RW 刻录光驱，22”平板液晶显示器，打印机，和电镜实验台一体化设计的原装专用实验台等

        - 软件：最新的能谱软件。软件操作简便界面清楚，适合于不同层次的用户尽快掌握。Windows系统用户界面（所有软件可免费升级至兼容Win7操作系统）

        - ▲谱定性分析：具备点、线、面扫描分析功能，高帽法扣除背景避免人为误差，可自动和手动进行全谱元素谱峰识别，并具有检验重叠峰剥离准确性以及合峰效应的有效方法。

        - ▲谱定量分析: 采用最先进的修正技术,可对抛光表面或粗糙表面进行点、线和面的分析；具有虚拟标样法（间接标样法）以及有标样法（直接标样法）；可以方便的得到归一化和非归一化结果

        - 离线分析：具备全谱离线分析功能，一次采集全谱元素可以重建和再定量。

        - 轻元素分析准确可靠，空间分辨率好。

        - ▲图像输出：可在能谱平台上采集电子图像，支持BMP,TIFF, JPEG等流行的图像格式，图像最大清晰度优于8192*8192.

        - 实验报告：多种输出格式，支持WORD文档转换和存储。

        - 与电镜联机的相关软件，直接读出电镜参数。

        - 软件版本开放，可以在任意其他数据处理计算机上安装离线软件。

        - ▲采用双独立处理器系统，将能谱仪必备的能谱信号处理器和电镜图像采集器独立开来，将处理器硬件的干扰降到最低。

        - 安装及技术培训：要求中标人到用户现场进行免费安装、调试、试运行。在用户现场进行技术培训，一年以后免费提供深入的技术培训课程，终生提供免费的应用咨询以及技术帮助。

      - ＊离子溅射仪(进口，含金靶)

      - ＊不间断电源UPS(≧6KVA)

    - 配置主要要求：

      - 冷场或热场发射扫描电镜主机，1台

      - 标准随机附件及工具，1套，并提供二年以上备品备件、专用工具和消耗品1套

      - 计算机软硬件激光打印机系统，扫描电镜操作软件，图像处理分析、图像存储输出，打印输出：  1套

      - 不间断电源UPS(≧6KVA)，1台

      - 冷却循环水系统，1台

      - 能谱接口，1个

      - 电制冷X射线能谱仪(全套，含电脑及软件)，1套

      - 备用场发射灯丝，1套

      - 备用光阑，1套

      - 离子溅射仪(进口，含金靶)，1套

      - 适用于中国大陆用电：单相，220V±10%，50/60Hz

      - 品牌台式电脑：用于仪器软件操作。配置不低于：Inter Core双核CPU，4G内存，500GB硬盘，DVD/RW 刻录光驱，20”平板液晶显示器，预装专业版windows操作系统。打印机：激光打印机，分辨率不低于：600*600dpi。电脑，打印机及不间断电源UPS可国内采购供应。

    - 投标人应在投标文件中明确下述技术服务承诺：

      - 若中标则免费提供安装前场地的震动强度及磁场强度的现场测试。

      - 若中标则在合同生效后的1个月内向采购单位提供详细的安装要求并提供技术咨询。

      - 仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

      - 技术培训：在用户所在地对用户进行为期1周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。验收后半年内组织采购人相关人员2人参加在厂家举办的相关应用免费培训班。

      - 保修期：提供一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。

      - 确保终身供应各种零配件，增订的配件、消耗品、维修部件享有本合同同等或更优惠的价格。使用过程中，如果同一故障反复出现，则视为设备缺陷，届时将免费更换新机或相关配件，并承担采购人由此造成的损失。

      - 维修响应时间：在24小时内对用户的服务要求做出响应，维修服务包括电话指导和现场维修。

### 合同包五技术参数要求

  - 可控强度调制光电化学谱仪：

    - 基本功能：该测试仪主要用于材料交流阻抗测试、光电化学、光诱导反应机理研究、电催化氧化与还原研究、电分析化学和生物传感器研究等领域。可精确检测光电流、光电压在不同条件下的变化，对光活性体系进行动态和静态光电响应测试。

    - 技术指标要求:

      - 电化学工作站主机

        - 仪器频带宽：DC-8MHZ

        - ＊ADC/DAC分辨率：18 bit

        - 扩展槽：9个

        - 电池连接：2-，3-，4-电极体系

        - 电脑连接：USB 1.1/2.0

        - 工作环境温度：10℃--30℃

        - 工作湿度：＜60%

        - ＊阻抗频率范围：10uHZ---8MHZ

        - 频率精确度：0.0025%

        - 交流振幅范围：1mV—1V

        - ＊测试阻抗精度：恒电位模式：1m1G：±2%；100m10M：±0.2%；

        - 恒电流模式：30u1G：±2%

        - 槽压：±14V

        - ▲最大输出电流：3A

        - 电流精确度：0.05%

        - 电流分辨率：0.025%

        - 扫描电压范围：±10V

        - 小信号升起时间：250ns，5档可调

      - ＊外置恒电位仪

        - 调制输出频率范围10uHz-250kHz

        - 最大输出电流及电压±10A，±20V

      - ＊光电测试套件：包括光具座、光强计及光强闭环回路控制系统等

      - ＊LED冷光源

        - WLC02白光源，色温4500K

        - BUVZ02三波长可调光源，三个波长分别为370nm、428nm、470nm

        - GRR02绿光源，波长530nm

        - RTR02红光源，波长627nm

        - LW750红外光源，波长750nm

        - LW890红外光源，波长890nm

        - LW970红外光源，波长970nm

      - ＊软件：软件不仅能实现常规的物理电化学测试，还能结合光电附件完成如下光电测试研究：

        - 闭环调制光电流谱CIMPS

        - 闭环调制光电压谱CIMVS

        - 填充因子

        - 最高效率测量

        - 电荷放电特性测量

        - 瞬态响应特性测量

        - 时间域内的特性测量

        - 直流特性对光强度变化的响应特性测量

      - 仪器主要配置

        - 电化学工作站主机 1台

        - ThalesBox离线数据分析盒                    1合

        - 外置恒电位仪                               1台

        - 光电测试套件                               1套

        - LED冷光源                                1套

        - 品牌台式电脑：用于仪器软件操作。配置不低于：Inter Core双核CPU，4G内存，500GB硬盘，DVD/RW 刻录光驱，20”平板液晶显示器，预装专业版windows操作系统。打印机：激光打印机，分辨率不低于：600*600dpi。电脑，打印机可国内采购供应。

### 合同包六技术参数及要求

  - 荧光分光光度计：

    - 主要技术指标：

      - 组成：主机，标准工具及附件，变温附件，计算机，打印机；

      - 设备用途：用于固体，液体及粉末样品的发光分析

      - ▲光源：150w 氙灯

      - ＊激发波长以及发射波长范围：200-900nm任意可选，全波段扫描；

      - ＊变温附件（温度可变范围：-190 ~250℃）,四窗口

      - ▲谱带宽度：EX：0.5，1.0，2.5，5.0，10.0，20.0nm可选

      - EM：0.5，1.0，2.5，5.0，10.0，20.0nm可选

      - ▲波长精度：±0.5nm；

      - ▲波长重现性：±0.2nm；

      - ▲灵敏度：灵敏度(水的Raman峰信噪比)：＞4000：1 RMS（500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒）；

      - 单色器：采用Czerny-Turner型双单色器设计，激发波长光栅刻线 1200 条/mm ，发射波长光栅刻线  1200 条/mm

      - 最小样品量体积：0.6毫升（使用标准10mm方形样品池）；

      - 波长扫描速度：可以提供速度达到6000nm/min的快速扫描。波长转换速度可达20000nm/min

      - 荧光动力学扫描：时间分辨为≤1ms

      - 样品仓大小不低于178×279×149 (W×D×H)mm ，以利于扩展样品应用范围。

      - 软件：最新版本的软件

      - 荧光软件工作站：

        - 光谱扫描模式：可以连续或同步测量激发光谱或发射光谱，测量磷光和发光光谱，利用测出的数据研究分子的性质，构像的变化，荧光的各向异性或检测量子效率。

        - ▲时间扫描模式：时间扫描模式非常适合于动力学测量工作，分辨率可达到20ms；磷光寿命测量。

        - ▲3D扫描模式：强大的3D扫描功能可以同时提供激发和发射光谱

        - 定量模式：提供线性，二阶，三阶校正曲线；自动计算样品浓度

        - 数据处理：提供变性实验程序，如DNA熔点和蛋白折叠实验；

        - 平衡和量子效率计算；1-3阶导数荧光光谱

        - 数据处理和使用方便特性。提供变性实验程序,如DNA熔点；平衡和量子效率计算；1-3阶导数荧光光谱；通过基线校正方式查找谱图峰和谷；全面的基线校正方法；简便的数据输出方式；

      - 主要配置要求：

        - 光谱仪主机一台，包括接口，荧光池,标准随机附件及工具，1套：

        - 光电倍增管：激发及荧光测定波长范围不低于200-900nm；

        - 变温附件（温度可变范围：-190 ~250℃），含控制器，窗片，变温池用固体样品架;液体样品池及其他配套附件。 1套

        - 滤光片附件：全套激发波长以及发射波长滤光片.

        - ▲固体样品附件：可用于固体样品、粉末样品和高浓度样品的优化测定；含可放置小样品的支架，1个。

        - 备用150w氙灯1个

        - 应随仪器提供完整的技术资料和最新版本的控制及应用软件、配套的常用工具。

        - 品牌台式电脑一台：用于仪器软件操作。配置不低于：Inter Core双核CPU，4G内存，500GB硬盘，DVD/RW 刻录光驱，20”平板液晶显示器，预装专业版windows操作系统。打印机：激光打印机一台，分辨率不低于：600*600dpi。电脑，打印机可国内采购供应。

### 合同包七技术参数及要求

  - 紫外/可见/近红外分光光度计

    - 主要配置

      - 紫外/可见/近红外分光光度计主机一台，包括各种仪器配件及接口：

      - 标准液体样品支架 , 1对

      - 积分球（≥60mm，最好是≥150mm）,1套

      - 固体粉末样品架附件,1套

      - 薄膜样品架附件,1套

      - 最新版本的主控软件和功能软件,1套

      - 石英比色皿，10mm，聚四氟乙烯盖,1对

      - 备用钨灯（可见近红外线光区）及氘灯（紫外光区）各 1个

      - 电脑及打印机 ,1套

      - 仪器操作说明书（中英文）,1套

    - 主要设备技术参数要求

      - 工作环境

        - 适用于中国大陆用电：单相，220V±10%，50/60Hz

        - 室温:  15-35℃，在4－35℃也可正常工作

        - 湿度:  < 70％

      - 主机：计算机控制的双光束、双单色器式紫外/可见/近红外分光光度计。

      - 可用于液体、固体粉末、薄膜和微量样品的快速、精确测定。

      - 技术指标

        - ＊波长范围：175 ~ 3300 nm

        - ＊积分球附件。使用积分球附件波长范围不低于：200 ~ 2500 nm

        - 带宽：紫外/可见区0.05 nm-5.0nm可调，调整步距优于0.01nm;

近红外区0.2nm-20nm可调，调整步距优于0.04nm;

        - ▲杂散光（典型值）：≤0.00007%T, 在220nm（10g/L NaI ASTM method）; ≤0.00007%T, 在340nm（50mg/L NaNO2 ASTM method）;≤0.0004%T （1420nm, H2O 1cm光程比色皿测试）；

        - 分辨率： 紫外/可见≤0.05nm；近红外≤0.3nm

        - 波长重复性：紫外/可见≤0.005 nm，近红外≤0.02nm

        - 光度准确性：±0.0006 A, 在1A, 用NIST 930D滤光片测量

        - ±0.0003A, 在0.5A, 用NIST 930D滤光片测量

        - 光度重复性：≤0.00008A，在0.5A, 用NIST 930D滤光片测量10次

        - 基线漂移（光度稳定性）：≦ 0.0002 A/小时 (500 nm, 0A)

        - ▲基线平直：±0.0008A (200 ~ 3000 nm)

        - ▲噪声：≦0.00005 A（0A，500 nm均方根）；

        - 使用两级独立的光栅组进行分光，每级光栅组中均包含一块紫外/可见光栅和一块近红外光栅，共计四块光栅均为全息光栅。光栅刻线数：紫外可见≧1440条/毫米；近红外≧360条/毫米；

        - ▲吸光度范围：≧8A

        - 检测器：高灵敏度的Ｒ6872光电倍增管+PbS检测器，主机包括软件自动控制的样品及参比光束衰减器

        - 光源：钨灯＋氘灯

        - 斩波器系统：采用46+ Hz四区分段扇形信号收集斩波器技术(黑区/样品/黑区/参比循环，CSSC技术)，确保每次得到最准确的样品和参比信号。

        - 主要附件：

          - ▲积分球：直径≥60mm，直径≥150mm(优选)；(根据配置酌情加减分)

          - 粉末样品附件，可以测试微小样品；

          - 应随仪器提供完整的技术资料和最新版本的控制及应用软件、配套的常用工具等。

    - 电脑：品牌电脑（配置不低于：INTEL双核及以上处理器，≧4G内存，≧500G硬盘，DVD/RW光驱，≧20寸液晶显示器，预装专业版windows操作系统）。打印机：激光打印机，分辨率不低于：600×600dpi。电脑，打印机可国内采购供应。

具体内容可参考各使用单位对所需要的仪器的技术方案内容，但不得出现与品牌型号有关的内容。

### 技术响应要求

  - 投标人应提供投标货物的清单、详细技术参数、材质、性能说明、功能介绍及各货物的材料构成说明(书面形式及电子文档)。

  - 投标人应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）及售后服务承诺。

  - 投标人应随仪器提供完整的技术资料和软件、配套的常用工具。

  - 投标人须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

  - 投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家对该类货物规定的标准，技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

  - 投标设备附有原厂商印制的技术说明书的，投标人应在投标文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

  - 本次招标的货物，投标人须保证提供的所有项目必须是正规合格、品质优良的货物，满足招标文件的基本要求。

  - 投标人须明确投标与招标要求的正负偏离情况，如实填写技术规格与商务偏离表。其中设备的技术参数部分及招标文件中的带＊号的条款须逐条响应，列在偏离表中。其他条款与招标要求有不同时也应逐一列在偏离表中，否则视为无条件响应招标文件要求。

以上文件均应加盖投标人公章。

### 验收条件及标准

  - 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

  - 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，其原产国家须明确地标明在投标文件中；在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。

  - 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

  - 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

  - 验收时中标人必须派代表参加。

## 第二节  商务要求

### 投标要求

  - 投标人必须提供企业供货、履约能力基本情况的说明，以及2009年至今年内类似项目的经营业绩、经验的有效证明文件（合同或验收报告的复印件）。

  - 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

  - 投标人必须具有良好的商业信誉，有完善的售后服务机构和售后服务体系。

  - 投标文件应至少包含投标书、开标一览表、货物简要说明一览表、相关技术资料、售后服务承诺及其他资格证明文件。

以上证明文件均应加盖投标人公章。

### 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - ＊投标货物的免费质保期不得少于壹年，质保期内如因设备本身缺憾而造成故障，中标人需免费负责维修、更换故障部件，若无法维修的，须免费更换为全新的仪器。保修期间由于仪器故障和维修所造成的停机时间将作为保修期顺延，且所有更换的部件均顺延至满壹年的保修期。所需的费用应包含在投标报价中。

  - 中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

  - 保修期自仪器验收签字之日算起，在保修期外软硬件出现问题，接到用户通知后4个小时内给予答复，两个工作日给予解决或到达用户现场解决问题。重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

  - 投标人应承诺硬件部分提供终身维修，同时保证在免费保修期后以不高于投标价格的零配件供应至少十年，并长期提供技术咨询服务和优质维修服务。

  - 安装调试及培训

    - 安装调试：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后7个工作日内执行安装调试。

    - 培训：仪器安装调试后进行现场免费培训。直至采购方技术人员能完全能独立操作设备，熟悉设备的使用及原理、操作、数据处理、工艺调整、基本维修等培训服务。

  - 本次采购项目中的设备有涉及软件部分的应提供相关软件的终身免费升级服务。

  - 中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应，并列出零备件清单及价格表。

  - 投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

## 第三节  报价要求

### 投标报价

  - 本次招标分为七个合同包，投标人可就其中一个包或几个合同包进行投标，但同一合同包内的所有内容必须完整响应，否则将视为无效投标。

  - 本次招标为国内招标，报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

  - 投标书、开标一览表、投标报价明细表及其他涉及投标货物价格的文件应单独用信封密封，同时，投标文件的正、副本中不得体现与投标报价有关的内容，否则为无效投标。

  - 投标设备若为进口的，投标报价应为免税价，若届时采购人无法办理免税证明，所需税款将根据产品税单补充支付。

  - 投标总报价为投标货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）供应、运输、进口代理费用、其它杂费（海关及商检检验费、海关清关费用等）、保险费、采购保管、安装调试、货物检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等一切费用。

  - 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

  - 本项目设有最高限价，将在开标会现场公布；投标人的报价若超过最高限价的，价格分为零分，且不被推荐为中标候选人。

### 付款方式、履约及质量保证金

  - 双方签订合同前，中标人应根据合同总金额的5%以现金或银行转帐方式向华侨大学缴纳履约及质量保证金。该履约及质量保证金在中标人供应的货物全部验收合格后质保期满且无质量及售后服务问题时无息退还。

  - 付款方式：

    - 非免税产品：合同签订后，货物到达采购人指定地点，并全部安装调试完毕交付使用试运行无质量及售后服务问题、验收合格、经审计后支付合同款的100%。

    - 进口免税产品：

      - 中标人须选择由采购人指定的几家进口代理公司之一办理货物进口相关事宜，进口代理费和其它一切杂费（海关及商检检验费、海关清关费用等）由中标人承担。

      - 采购人在合同签订后把进口免税货物总金额90%的货款付至进口代理公司，余下10％合同款经采购人最终验收合格并经审计后支付给进口代理公司。进口代理公司在收到预付货款后的5个工作日内开具货款全额的100％L/C给外方供应商，90％见单即付，10％验收合格后支付。

  - 履约及质量保证金缴纳方式：

按合同包分别缴纳，并注明采购编号及合同包号。

汇入开户银行：中国银行厦门华大支行

银行帐户：409158367593

收 款 人：华侨大学厦门园区

# 第四章  采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

华侨大学＊＊＊＊＊＊＊＊采购买卖合同（非免税产品）

合同编号: HDCG20130326-1-*

甲方（买受人）华侨大学实验室与设备管理处

乙方（出卖人）

按照厦门市公物采购招投标有限公司于     年  月  日组织的政府采购（采购编号： ********）活动，确认乙方为本项目（合同包   ）的成交供应商，成交总金额为人民币：                   元。依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，现就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

第一条 签订合同文件的依据

1.甲方的《采购文件》（采购编号：********）以及相关的补充文件；

2.乙方所有的谈判响应文件；

3.履约及维护保证金；

4.成交通知书；

5.合同附件：                 等。

第二条  设备

本合同所指的设备详见采购文件的《采购一览表》、需求及乙方提供的谈判响应文件。

| 品目号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（￥） | 总价（￥） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、运输保险、税费等费用）： 整（ ￥： ） |

第三条   服务

1.乙方应当按照《采购文件》及乙方谈判响应文件的要求承担甲方所有采购设备的设计、施工、安装、调试、技术支持、培训及采购文件中的服务承诺；

2.乙方应当按照《采购文件》的要求提供设备的安装；

3.乙方应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售设备的备件配件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。乙方须有属本公司的可随时上门维修的工程技术人员，设备出现故障时乙方能在**小时内上门维修。并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若**小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。

4. 免费质量保修期为最终验收合格后硬件提供**个月的保修期（国家或厂家有更长期限规定的，从其规定）。在免费保修期内设备使用发生故障，乙方应免费提供咨询、更换损坏的零配件和维修服务，保修期间由于仪器故障和维修所造成的停机时间将作为保修期顺延，且所有更换的部件均按保修期顺延。在质量保证期內发生的更换配件及维修费用均由乙方负责。

5.乙方必须保证设备的维修及零配件供应，期间不得以任何借口不予修理，否则甲方将有权向乙方索赔。

6.乙方应保证甲方能够对货物及服务的独立使用及简单的维护，且能进行简单的故障诊断及排除。

第四条  质量保证

1.乙方保证按甲方“华侨大学********需求与商务应答内容”及乙方提供的谈判响应文件的要求，提供原厂原装全新正版合格新产品，并完全符合本合同规定及采购文件中的质量、技术规格、性能要求。

2.双方签订合同时，乙方应根据合同总金额的5%以现金或银行转帐方式向甲方缴纳履约及维护保证金。该履约及维护保证金在乙方供应的货物全部验收合格后免费保修期满且无质量及售后服务问题时无息退还。

3. 履约及质量保证金缴纳方式：

按合同包分别缴纳，并注明采购编号及合同包号。

开户银行：中国银行厦门华大支行

银行帐户：409158367593

收 款 人：华侨大学厦门园区

第五条  合同金额

1.合同总金额为            人民币。

2.本合同价款含：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点所发生的所有费用，包括整机价格、运保费、搬运费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、税金等以及一切不可预见的费用。

3.乙方在谈判前必须详细勘察设备安装现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

4.合同总价款在项目有调整时，甲方可根据乙方的实际数量与谈判单价计算确定。

5.在项目完工综合验收前，乙方在运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒因素造成的事故，概由乙方负责。

6.本次采用按成交价格一次性包干的方式。在本合同执行期內，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

第六条  货款结算

货物到达采购人指定地点，经验收合格，采购人凭全额发票支付全部货款。

第七条  交货时间、地点和方式

1.交货时间：签订合同后**个日历日内将货物送到安装地点，安装完毕验收合格、交付使用。

2.交货方式：经甲方初步验收合格且签字后，一次性交货。

3.交货地点：甲方指定的设备安装地点。

第八条  验收

1.验收标准：国家现行的标准及验收规范、生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督管理部门要求的安全规范；采购文件的规定。

2.验收程序：货到甲方验收、最终调试验收二个阶段。

3.货到甲方验收：设备到达甲方指定交货地点，由甲方组织人员与乙方共同进行质量、数量等方面的验收(但不作为最终合格的保证)。

4.最终调试验收：设备安装完毕调试合格后（其中：软件还应进行二个月的试运行后）,由甲方负责联系有关部门，与乙方、按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关手续。

第九条  知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

第十条  双方责任

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价5%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约及质量保证金；若甲方违约，乙方有权要求甲方双倍返还合同履约及质量保证金。

3.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

3.1 所提供的货物、配件与谈判响应文件的承诺不相符；

3.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

3.3 不能达到《采购文件》及谈判承诺的要求；

3.4 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.5未经甲方同意将项目转包他人；

3.6乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

4.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

5.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

第十一条  索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1.调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

2.按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付质量违约赔偿金。

3.同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租等发生的一切必要费用。

4.甲方将根据实际情况，随时向乙方提出违约赔偿的数额。

第十二条  不可抗力

1.尽管有合同条款第十条的规定，如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约及质量保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括自身的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3. 在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十三条  合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可向合同签署地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十四条  其他

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商、谈判。

2.本合同自双方签字盖章乙方交付履约及质量保证金之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，厦门市公物采购招投标有限公司执壹份。

甲方（公章）：华侨大学实验室与设备管理处        乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话： 0592-6161570                        联系电话：

传    真： 0592-6161560                        传    真：

经营地址：                                     经营地址：

开户银行：                                     开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

合同签订地点：华侨大学

合同签订时间：          年    月   日

华侨大学********采购买卖合同（进口免税产品）

合同编号：HDCG20130326-1-*

甲方(采购方)：华侨大学实验室与设备管理处         签订地点：

乙方（中标人）：                                  签订日期：201*年  月  日

丙方（外贸代理方）：

按照厦门市公物采购招投标有限公司于     年  月  日组织的          采购项目采购项目（招标编号：       ）的招标结果，确认乙方为本项目（合同包   ）的成交供应商，成交总金额为人民币：           元，其中进口免税货物为人民币：           元。根据招标文件、乙方投标文件，经协商现就有关事项达成如下协议。

甲乙双方共同委托丙方代理以下仪器业务的一切进口事宜，甲方将100%货款直接支付到丙方账户，并由其对乙方指定的外方供应商进行签约及开证，货物验收合格后由丙方按合同成交价直接和甲方结算（该采购项目进口代理费和其它一切杂费由乙方承担）。

- 货物名称及价格

| 品目号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（￥） | 总价（￥） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、运输保险及进口代理费和进口杂费等费用）： 整（ ￥： ） |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式： 送货上门。

2.2交货地点：甲方指定地点。

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购方对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款：甲方在合同签订后把合同总金额90%的货款付至丙方账户，余下10％合同款经甲方最终验收合格并经审计后支付给丙方。丙方在收到预付货款后的5个工作日内开具货款全额的100％L/C给乙方指定的外方供应商，90％见单即付，10％验收合格后支付。

5、质量要求和技术标准

质量要求和技术标准应按本次招标文件要求。

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按本次招标文件要求。

7、验收

7.1验收标准：国家现行的标准及验收规范、生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督管理部门要求的安全规范；采购文件的规定。

7.2 验收程序：货到甲方验收、最终调试验收二个阶段。

7.3货到甲方验收：设备到达甲方指定交货地点，由甲方组织人员与乙方共同进行质量、数量等方面的验收(但不作为最终合格的保证)。

7.4最终调试验收：设备安装完毕调试合格后（其中：软件还应进行二个月的试运行后）,由甲方负责联系有关部门，与乙方、按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关手续。

8、质量保证

8.1 各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后  ** 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 ** 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 ** 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。保修期间由于仪器故障和维修所造成的停机时间将作为保修期顺延，且所有更换的部件均提供  ** 个月的保修期。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

8.2 双方签订合同前，乙方应根据合同总金额的 5 ％以现金或银行转帐方式向华侨大学缴纳履约及质量保证金。该履约及质量保证金在乙方供应的货物全部验收合格后满免费保修期满且无质量及售后服务问题时无息退还。

8.3 履约及质量保证金缴纳方式：

按合同包分别缴纳，并注明采购编号及合同包号。

开户银行：中国银行厦门华大支行

银行帐户：409158367593

收 款 人：华侨大学厦门园区

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。每延误一日，乙方应按合同总金额的 1 ‰支付给甲方。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每延误一日，乙方应按逾期交货金额的 1 ‰支付给甲方违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1 天的，乙方应向甲方支付 100  元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 1 ‰支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

12.1调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

12.2按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付质量违约赔偿金。

12.3同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租等发生的一切必要费用。

12.4甲方将根据实际情况，随时向乙方提出违约赔偿的数额。

13、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由三方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向 厦门市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，甲乙丙三方另行补充。

15.3本合同一式陆份，经三方签章后生效。甲、乙双方各执贰份，丙方执壹份，厦门市公物采购招投标有限公司执壹份。具有同等效力。

甲    方：华侨大学实验室与设备管理处       乙    方：

单位地址：                                 单位地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：0592-6161570                     电    话：

传    真：0592-6161560                     传    真：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

丙方：有限公司

负责人：

联系人：

开户银行：

帐号：

电话号码：

地址：

签约日期：201*年   月   日

# 第五章  投标文件格式

（本章格式文件可供参考，投标人可根据项目实际需求进行编制）

（ 封面）

采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 售后服务承诺

8. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

9. 投标人提交的其它资料

10. 招标服务费承诺书

格式1 投 标 书

致：厦门市公物采购招投标有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份。

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 技术规格和商务偏离表

(6)售后服务承诺

(7) 投标人资格证明文件

(8) 投标人提交的其它资料

(9) 招标服务费承诺书

(10) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

格式2 开标一览表

项目名称：                      招标编号∶               合同包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 元整 ￥： |

注：1.此表正本应装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

4.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

格式3 货物说明一览表

（按投标货物合同包下序号号类别分别填写）

项目名称：                      招标编号∶               合同包号：

| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 |

投标人代表签字:

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

格式4 供货范围清单

项目名称：                      招标编号∶               合同包号：

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

格式5 技术规格和商务偏离表

项目名称：                      招标编号∶               合同包号：

| 合同包/ 品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须明确投标与招标要求的正负偏离情况，如实填写技术规格与商务偏离表。其中设备的技术要求部分及招标文件中的带＊、▲号的条款须逐条响应，列在偏离表中。其他条款与招标要求有不同时也应逐一列在偏离表中，否则视为无条件响应招标文件要求。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期 ：

格式6  售后服务承诺

项目名称：                      招标编号∶               合同包号：

（根据招标要求自拟）

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期

投标人的资格证明文件

格式7 关于资格的声明函

厦门市公物采购招投标有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的                 （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地       址：

邮       编：

电 话/传 真：

投标人代表（签字）：

格式8  投标人的资格声明

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

E．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.法人营业执照、税务登记证见复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资

料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

格式9 法定代表人授权书

厦门市公物采购招投标有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

法定代表人联系方式：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

格式10 法人营业执照、税务登记证

厦门市公物采购招投标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

格式11 投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

格式12 合同签订承诺函

致：厦门市公物采购招投标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标活动中投标（招标编号：          ），如中标，将在结果公告发布后5个工作日内将合同初稿发至采购人E-mail：buy@hqu.edu.cn，并于结果公告发布后10个工作日内持中标通知书至采购人处与采购人签订合同，否则采购人有权取消我司中标资格。若因特殊情况无法在规定的期限内签订合同的，定事先征得采购人的同意，并在采购人要求的期限内签订合同，否则采购人有权取消我司的中标资格。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：                 电 话：

传 真：                 日 期：

格式13 招标服务费承诺书

厦门市公物采购招投标有限公司：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期