华 侨 大 学

HUAQIAO UNIVERSITY

采购文件

采购编号：HDCG20070116

采购项目：华侨大学机电学院万能试验机

设备采购与服务项目

招标邀请书

招标编号：HDCG20070116

招标日期：2007-01-16

华侨大学物资采购中心受华侨大学机电学院委托，现就机电学院万能试验机设备采购与服务项目进行招标采购。

- 兹邀请合格的投标人就下列货物与服务提交密封投标：

设备清单详见货物需求一览表

- 投标人可就上述招标包投标，但必须按项目分别报价。

- 请投标人在华侨大学主页www.hqu.edu.cn“华侨大学采购信息网”下载招标书文本。

- 投标报名截止时间：2007-01-16上午8：30，并同时提供有关资质证明文件以备审核。

- 所有投标书都应于2007-01-16上午8：30前递交至华侨大学物资采购中心，同时提交金额RMB10000元的投标保证金（现金）。

- 兹定于2007-01-16上午8：30，在华侨大学物资采购中心进行评标。届时请投标人派全权代表出席评标会。

招 标 人：华侨大学物资采购中心

地    址：福建省泉州市华侨大学施良侨科技实验大楼2楼

邮政编码：	362021					联 系 人：傅老师

电    话：	0595-22693878			传    真：0595-22693798

开户银行：中行泉州分行华大支行

银行帐户：83000 310840 8091001

收 款 人：华侨大学

第一章 招标书

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：华侨大学机电学院万能试验机项目 招标编号：HDCG20070116 |
| 2 | 最终用户：华侨大学机电学院 最终用户地址：华侨大学泉州本部 招标人：华侨大学物资采购中心 招标人地址：福建省泉州市华侨大学施良侨科技实验大楼2楼 |
| 3 | 投标人资格要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定；在中华人民共和国境内注册、注册资金为50万元及以上、具有独立法人资格。 |
| 4 | 投标保证金金额：RMB10000元 投标保证金应在投标有效期内保持有效，投标有效期：2007-01-31 |
| 5 | 投标报名截止时间：2007-01-16上午8：30 |
| 6 | 投标书递交至：华侨大学物资采购中心 投标截止日期：2007-01-16上午8：30 投标书接收人：刘清楷 |
| 7 | 开标日期：2007-01-16上午8：30 开标地点：华侨大学物资采购中心 |
| 8 | 交货地点：华侨大学使用单位 |
| 9 | 交货时间：合同签定后30天内。 |
| 10 | 正本份数：一份 副本份数：六份 |
| 11 | 签订合同地点：华侨大学物资采购中心 |

## 二、投标人须知

- 招标方式

1.1本次招标采取竞争性谈判方式。

1.2合格的投标人必须是有能力提供招标货物的法人或其他经济组织。

- 投标费用

2.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，华侨大学物资采购中心在任何情况下均无义务承担这些费用。

## 货物需求一览表

设备说明及技术要求

- 设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格、技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 台 | 详见设备采购需求书 |  |
| 2 | 动载磨粒磨损试验机 | 1 | 台 | 详见设备采购需求书 |  |

设备采购需求书（一）

1、设备名称：微机控制电子万能试验机(大门式)

2、参考型号：CMT5305（双空间）

3、设备用途

该机用于金属及非金属（含复合材料）的拉伸、压缩、弯曲等项的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大载荷、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据国家标准及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。

4、主要技术参数

- 最大试验力：300kN；

- 准确度等级：1级；

- 负荷测量范围：0.2%—100%FS；（FS：满量程的意思，下同）

- 试验力示值允许误差极限：示值的±1%以内；

- 试验力示值分辨率：最大试验力的1/±300000；

- 变形测量范围：0.2—100%FS；

- 变形示值误差极限：示值的±0.50%以内；

- 变形分辨力：最大变形的1/300000；

- 位移示值误差极限：示值的±0.5%以内；

- 位移分辨力：0.015µm

- 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；

- 力控速率控制精度：速率<0.05%FS时，为±2%设定值以内；速率≥0.05%FS时，为±1%设定值以内；

- 变形速率调节范围：0.005—5%FS/S；

- 变形速率控制精度：速率<0.05%FS时，为±2%设定值以内；速率≥0.05%FS时，为±0.5%设定值以内；

- 位移速率调节范围：0.001—250mm/min；

- 位移速率控制精度：速率<0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

- 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

- 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值≥10%FS时，设定值的±0.1%以内；设定值<10%FS时，设定值的±1%以内；

- 有效试验宽度：590 mm

- 有效拉伸空间：400mm（去掉上空间的弯曲支座可到550 mm）

- 主机外型尺寸（长×宽×高）：1090×650×2530（mm）

- 电源：380V±10%

- 主机重量：1500kg

5、设备配置：

- 主机一台（双空间：下拉上压）

- 电机及伺服系统一套(日本进口)

- 负荷传感器一只（美国进口）

- 手动拉伸夹具一套（平钳口：0—16mm，V型钳口：Φ9—Φ23mm）；

- 压缩夹具YA305A（300kN）一套(盘径Φ150mm)；

- 弯曲夹具WA305A一套（弯心半径R15，支辊半径R15，跨距340mm）；

- 1kN负荷传感器一只（美国进口）

- 弯曲夹具一套（弯心直径Φ3、Φ6，支辊直径Φ3、Φ6，跨距30mm、24mm、14.5mm）；

- 美国进口电子引伸计一只（50mm标距，10mm变形量）

- 测控系统一套

- 联想计算机一台（标配：PD820/512MDDR/80G/DVD/1.44M/光电鼠标/防水功能键盘/17"纯平）

- 联想5260  A4幅面彩色喷墨打印机一台

- 中文版试验软件一套

- 适用国家标准

GB/T 228-2002  金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 7314-87   金属压缩试验方法

GB/T 14452-93  金属弯曲力学性能试验方法

GB 3851-1983   硬质合金横向断裂强度测定方法

      - 售后服务要求：

- 协助安装、调试，培训1—2名操作员

- 产品实行质量一年免费保修，终身服务

- 免费提供软件升级

设备采购需求书（二）

1、设备名称：动载磨粒磨损试验机

2、参考型号：ＭＬＤ－１０型

3、设备用途

本试验机是具有多功能可模拟多种工况的试验机。可用于多种金属材料与各种干（湿）磨料，在有冲击载荷式或无冲击载荷，接触或无接触、润滑或滚动摩擦情况下金属材料的耐磨性能试验。

4、主要技术参数

1、冲锤质量：10千克

2、冲击功：0－5焦耳
3、冲锤自由落体高度：0－50毫米

4、冲击次数：50.100.150.200次／分

5、磨料流量：0－50千克／小时

6、上试样：圆形：￠11.28×40毫米

7、方形：10×10×40毫米

8、圆滚形：￠30×10毫米、￠10×30毫米

9、下试样：￠50毫米

5、售后服务要求：

1、协助安装、调试，培训1—2名操作员

2、产品实行质量一年免费保修，终身服务

四、商务要求

1、投标人条件

1.1具有本次采购货物经营权的独立企业法人。

1.2注册资金为人民币50万元或以上。

1.3具有投标产品制造商有效的代理资格证书或项目授权（产品制造商除外）。

1.4有能力为本项目提供完善的设备维修及维护服务。

1.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.8法律、行政法规规定的其他条件。

2、技术应答内容

2.1.投标人应根据本采购文件第一章技术需求，提供详细的方案。方案包含以下内容：

1)完整的设备材料详细清单和报价(其中报价内容应按要求单独密封提供)。

2.2提供详细的设备材料的技术参数和品牌、规格、型号及产地情况的工程量清单。主要设备材料（见主要配置要求）应提供相应技术指标。

2.3详列设备总体技术指标，并注明测试验收条件。

2.4采购文件工程量清单中未列入，而实际需要的设备材料，投标人应提供补充详细清单（品牌、规格、型号、产地、数量），补充详细清单列在相应的子系统内。

2.5投标人认为应提供的技术文件。

3、技术服务和售后服务应答内容

3.1设备的质量保证条款；

3.2设备的售后服务承诺书；

3.3设备完成交货承诺书；

3.4项目违约承诺书；

3.5设备操作人员和管理人员分别提供详细的技术培训方案。

4、其他应答内容及要求

4.1提供可以证明企业资质（营业执照、国地税登记证）、企业综合技术实力、企业履约能力、企业近财务资信及信誉的材料；

4.2提供投标产品制造商对本项目出具的授权书或制造商代理资格证书（产品制造商除外）；

4.3其他可以证明企业综合实力的文件；

4.4复印件均应加盖投标人公章。

5、验收程序：

5.1各项技术参数指标应达到该国家标准（或行业标准）、采购文件的要求以及投标谈判响应文件的内容，中标供应商应严格履行服务承诺。

5.2验收程序：分三个阶段

a.货物运达采购单位安装现场后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

b.初步验收：项目完工后由甲方根据采购文件的要求对设备进行初步验收，验收结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和采购文件规定的技术要求。

c.项目竣工验收：项目整体竣工后，采购单位可根据实际需要请国家有关部门对项目进行整体测评验收。验收应达到采购文件的要求、投标谈判响应文件的内容以及合同要求的验收标准。

6、货款支付：

6.1项目合同价款的支付：项目完工经甲方验收达到采购文件的要求、投标谈判响应文件的内容以及合同要求的验收标准后支付合同款的100%。

7、履约及维护保证金：

7.1成交供应商在与采购单位签订合同时，应按合同金额的5%计算向采购单位提交履约及维护保证金。

7.2该履约及维护保证金在货物全部安装完毕经最终验收合格后按下列方式无息退还：达12个月且无质量及服务问题时全部退还。

8、售后服务要求：

8.1中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应无条件更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

8.2本项目免费质量保修期为验收合格后一年或以上（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定）；，在免费质量保修期内如出现故障中标供应商应免费提供上门维修服务。免费更换损坏的零部件。

8.3免费质量保修期内设备一旦出现故障，中标供应商响应时间不超过1小时，检修人员应在6小时内到达系统故障地点排除故障，如8小时内不能排除故障，中标供应商应负责使用替代设备，其费用由中标供应商承担。

8.4免费质量保修期结束后，中标供应商提供的有偿服务条件应不低于质保期内提供的服务优惠条件，并提供维修所需的零配件；系统一旦出现故障，中标供应商响应时间不超过2小时，检修人员在8小时内到达系统故障地点排除故障，且只收取更换的零配件成本费。

8.5中标供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购单位有权没收其履约及维护保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

9、报价要求:

9.1投标人应严格按照《设备一览表》的要求报价。

9.2投标报价除设备（含配置）价格及运保费外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（包括技术监督局检验等）、备品备件费、施工管理费、系统集成费、税费以及所有不可预见的费用。

9.3投标人在投标前必须详细勘察设备安装现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

10、定标方法

10.1 由技术、经济等方面专家组成评标委员会，按下述方法进行评审。

10.2本次采购设定最高限价。投标人的最终报价超过最高限价时，报价无效。

10.3定标方法：采用综合考评分法由评标委员会推荐不超过三家的中标候选供应商。

11、其他

11.1投标人必须保证此批产品为正式渠道，否则，所引发的法律责任将由投标人承担；

11.2本次招标并不能保证向报价最低的投标人授与合同。

12、本《采购文件》解释权属于华侨大学物资采购中心。